Data from Russian lenses taken from “Spravochnik Fotoliubiteliya” edition of 1964

Translated and adapted by Luiz Paracampo

| Таблица 17. Основные характеристики наиболее распространенных объективов общего назначения для фото- и киносъемки производства советских предприятий. Table 17. Fundamental characteristics of the most common photo- and movie general purpose objectives from Soviet production enterprises. |
| --- |
| N п/п Nº | Название объектива Objective Name | Относит. отверстие, 1:k Relative openings, | Фокусное расстояние f, см Focal length | Обслуживаемый формат, мм Covering format | Прибл. угол поля 2 , град Angle of coverage | Фотогр. разр. Сила Resolution in l/mm | Число Numbers | Схема опт. Системы Diagram of the system |
|  |  |  |  |  |  | Центр поля Center | Край поля Corner | Линз Elements | Компо-нентов Groups |  |
| 1 | БК | 1:2,8 | 3,5 | 24х36 | 63 | 30 | 12 | 6 | 4 | 11 |
| 2 | Вега-1 | 1:2,8 | 5 | 24х36 | 45 | 35 | 20 | 5 | 4 | 7 |
| 3 | Вега-2 | 1:2,8 | 8,5 | 58х58 | 51 | 30 | 16 | 5 | 4 | 7 |
| 4 | Гелиос-40 | 1:1,5 | 8,5 | 24х36 | 28 | 32 | 16 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | Гелиос-44 | 1:2 | 5,8 | 24х36 | 40 | 35 | 14 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | ЗК-50/1,5 | 1:1,5 | 5 | 24х36 | 45 | 30 | 14 | 7 | 3 | 9 |
| 7 | ЗК-50/2 | 1:2 | 5 | 24х36 | 45 | 30 | 14 | 6 | 3 | 8 |
| 8 | ЗК-85/2 | 1:2 | 8,5 | 24х36 | 28 | 30 | 18 | 7 | 3 | 9 |
| 9 | ЗК-135/4 | 1:4 | 13,5 | 24х36 | 18 | 34 | 19 | 4 | 3 | 12 |
| 10 | Индустар-2 | 1:4,5 | 13,5 | 90х120 | 55 | - | - | 4 | 3 | 3 |
| 11 | Индустар-4 | 1:4,5 | 21 | 130х180 | 55 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 12 | Индустар-6 | 1:3,5 | 7,5 | 58х53 | 58 | - | - | 4 | 3 | 3 |
| 13 | Индустар-7 | 1:3,5 | 10,5 | 65х90 | 55 | 27 | 14 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | Индустар-10 | 1:3,5 | 5 | 24х36 | 45 | 35 | 18 | 4 | 3 | 3 |
| 15 | Индустар-11 | 1:9 | 30 | В зависимости от масштаба репродукции Dependent of the reproduction scale | 4 | 3 | 3 |
| 16 | Индустар-11 | 1:9 | 45 |  | 4 | 3 | 3 |
| 17 | Индустар-11 | 1:9 | 60 |  | 4 | 3 | 3 |
| 18 | Индустар-11 | 1:9 | 90 |  | 4 | 3 | 3 |
| 19 | Индустар-11 | 1:9 | 120 |  | 4 | 3 | 3 |
| 20 | Индустар-13 | 1:4,5 | 30 | 180х240 | 55 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 21 | Индустар-17 | 1:5 | 50 | 180х240 | 40 | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 22 | Индустар-22 | 1:3,5 | 5 | 24х36 | 45 | 32 | 20 | 4 | 3 | 3 |
| 23 | Индустар-22У | 1:3,5 | 5 | 24х36 | 45 | 17 | 17 | 4 | 3 | 3 |
| 24 | Индустар-22У-1 | 1:3,5 | 5 | 24х36 | 45 | 60 | 20 | 4 | 3 | 3 |
| 25 | Индустар-23 | 1:4,5 | 11 | 60х90 | 53 | 25 | 12 | 4 | 3 | 3 |
| 26 | Индустар-24 | 1:3,5 | 11 | 24х36 | 22 | 25 | 12 | 4 | 3 | 3 |
| 27 | Индустар-26 | 1:2,8 | 5 | 24х36 | 45 | 28 | 13 | 4 | 3 | 3 |
| 28 | Индустар-26м | 1:2,8 | 5 | 24х36 | 45 | 28 | 13 | 4 | 3 | 3 |
| 29 | Индустар-29 | 1:2,8 | 8 | 58х58 | 54 | 20 | 12 | 4 | 2 | 3 |
| 30 | Индустар-37 | 1:4,5 | 30 | 180х240 | 53 | 20 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 31 | Индустар-50м | 1:3,5 | 5 | 24х36 | 45 | 38 | 22 | 4 | 3 | 3 |
| 32 | Индустар-50н | 1:3,5 | 5 | 24х36 | 45 | 38 | 22 | 4 | 3 | 3 |
| 33 | Индустар-50н | 1:3,5 | 5 | 7,5х10,4 | 15 | 38 | 30 | 4 | 3 | 3 |
| 34 | Индустар-50У-1 | 1:3,5 | 5 | 24x36 | 45 | 60 | 20 | 4 | 3 | 3 |
| 35 | Индустар-51 | 1:4,5 | 21 | 130х180 | 55 | 21 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| 36 | Индустар-56 | 1:2,8 | 11 | 58х58 | 41 | 25 | 12 | 4 | 3 | 3 |
| 37 | Индустар-58 | 1:3,5 | 7,5 | 58х58 | 58 | 25 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| 38 | Индустар-М | 1:3,5 | 2,3 | 10х14 | 41 | - | - | 4 | 3 | 3 |
| 39 | Кама | 1:2,8 | 1,25 | 3,7х4,9 | 27 | 55 | 30 | 3 | 3 | 2 |
| 40 | Мир-1 | 1:2,8 | 3,7 | 24х36 | 60 | 45 | 23 | 6 | 5 | 15 |
| 41 | Мир-3 | 1:3,5 | 6,5 | 58х58 | 65 | - | - | 6 | 5 | 15 |
| 42 | Мир-5 | 1:2 | 2,8 | 14x21 | 48 | - | - | - | - | - |
| 43 | МР-2 | 1:5,6 | 2 | 24x36 | 95 | 30 | 20 | 6 | 4 | 18 |
| 44 | МТО-500 | 1:8 | 50 | 24x36 | 4,8 | 28 | 20 | 4 | 3 | 16 |
| 45 | МТО-1000 | 1:10 | 100 | 24x36 | 2,5 | 28 | 16 | 5 | 3 | 17 |
| 46 | Орион-15 | 1:6 | 2,8 | 24x36 | 74 | 45 | 18 | 4 | 4 | 5 |
| 47 | Ортагоз | 1:4,5 | 13,5 | 90х120 | 55 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 48 | РО-50 | 1:2,8 | 1,5 | 7,5х10,4 | 46 | 40 | 30 | 4 | 3 | 3 |
| 49 | РО-51 | 1:2,8 | 2 | 7,5х10,4 | 36 | 40 | 35 | 4 | 3 | 6 |
| 50 | РО-52 | 1:1,4 | 2,5 | 7,5х10,4 | 29 | 30 | 20 | 6 | 4 | 6 |
| 51 | РО-53 | 1:2 | 3,5 | 7,5х10,4 | 21 | 46 | 40 | 6 | 4 | 6 |
| 52 | Т-21 | 1:6,3 | 8 | 58х58 | 55 | 28 | 12 | 3 | 3 | 2 |
| 53 | Т-22 | 1:4,5 | 4 | 24х36 | 55 | 28 | 15 | 3 | 3 | 2 |
| 54 | Т-22 | 1:4,5 | 7,5 | 58х58 | 58 | 24 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| 55 | Т-32 | 1:3,5 | 4,5 | 24х36 | 50 | 28 | 16 | 3 | 3 | 2 |
| 56 | Т-35 | 1:4 | 7,5 | 58х58 | 58 | 24 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| 57 | Таир-З | 1:4,5 | 30 | 24х36 | 8 | 36 | 30 | 3 | 3 | 13 |
| 58 | Таир-11 | 1:2,8 | 13,5 | 24х36 | 18 | 28 | 18 | 4 | 3 | 14 |
| 59 | Таир-30 | 1:4,5 | 30 | 58х58 | 15,5 | - | - | 4 | 3 | 14 |
| 60 | Триар | 1:2,8 | 1,25 | 3,7х4,9 | 27 | 55 | 30 | 3 | 3 | 2 |
| 61 | ФЭД | 1:2 | 5 | 24х36 | 45 | 25 | 12 | 6 | 4 | 6 |
| 62 | ФЭД (И-26м) | 1:2,8 | 5 | 24х36 | 45 | 28 | 13 | 4 | 3 | 3 |
| 63 | ФЭД (И-10) | 1:3,5 | 5 | 24х36 | 45 | 35 | 18 | 4 | 3 | 3 |
| 64 | Юпитер-3 | 1:1,5 | 5 | 24х36 | 45 | 30 | 14 | 7 | 3 | 9 |
| 65 | Юпитер-8 | 1:2 | 5 | 24х36 | 45 | 30 | 18 | 6 | 3 | 8 |
| 66 | Юпитер-9 | 1:2 | 8,5 | 24х36 | 28 | 30 | 18 | 7 | 3 | 9 |
| 67 | Юпитер-11 | 1:4 | 13,5 | 24х36 | 18 | 35 | 20 | 4 | 3 | 12 |
| 68 | Юпитер-12 | 1:2,8 | 3,5 | 24х36 | 63 | 32 | 14 | 6 | 4 | 11 |
| 69 | Юпитер-17 | 1:2 | 5 | 24х36 | 45 | 30 | 14 | 5 | 4 | 10 |

Name equivalents and historic basis

БК = BK (Biogon- Krasnogorsk) [ from Биогон Красногорский ]

БТК = BtK (Biotar- Krasnogorsk) [ from Биотар Красногорский ]

Вега = Vega name inspired from the outer space The Vega star

Гелиос =Helios (Gelios) also ГК [ from Гелиос Красногорский ] Grek name for The Sun

ЗК = ZK (Sonnar-Krasnogorsk) [ from Зоннар Красногорский ]

Индустар = Industar [ from "Индустрия", "Индустриализация" plus suffix “ar” ]

Кама =Kama

Мир = Mir name inspired from the outer space The Earth = Astronomy and light

МР = MR (Mihail Rusinov) or Руссар (Russar) Family name Русинов (Rusinov) ,with an added “S” to become similar to Россиа (Russia), plus suffix “ar”;

МТО = MTO (Maksutov Tele Optik) Максутова Теле-Объектив (вариант: Менисковый зеркальный Теле-Объектив) --

Орион = Orion name inspired from the outer space The Orion Constellation = Astronomy and light

Ортагоз = Ortagoz Grek ὀρθός and goz from Государственный оптико завод

РО = RO (Roetgen objektiv) High aperture lenses formulated from Zeiss X-ray lenses

Т = T (Triar Triplet) Triplet lenses (three elements)

Таир = Tair a reduced name, without the Arab specific article “al “. Is the name of star Altair from the constellation of Orel (alpha Orel), or name originates from similar sea lake -

Триар = Triar “Novar” type lenses produced with Zeiss cooperation in 1938

ФЭД = FED from Феликс Эдмундович Дзержинский –

Юпитер = Jupiter also “ЮК” (Юпитер Красногорский) The largest planet of the Solar system named in the honor of Jupiter. God from the ancient-Roman pantheon.

Для облегчения подбора различных насадочных приспособлений - линз, светофильтров и т. д.- их оправы нормализованы так же, как оправы объективов. В табл. 18 и 19 приведены нормализованные размеры для наиболее распространенных объективов, а на рис. 31 схемы объективов. Easing the selection of different lens - adapters, light filters and so forth - their mountings are normalized just as the objective mounts. Tables 18 and 19 give the normalized sizes of the most common objectives, and Fig. 31 shows the schematic of objectives. Таблица 18. Посадочный диаметр для присоединения насадок в пружинящей оправе. Table 18. Fitting diameters for the connection of caps or pressure mounting. Посадочный диаметр, мм Fitting diameter, mm Установлен для объективов Found in the objectives 36 Индустар-22, Индустар-50 42 Индустар-26м, Юпитер-3, Юпитер-8, Юпитер-11, Юпитер-17 48 Орион-15 51 БК-35, Гелиос-44, ЭК-85, Мир-1, Орион-1, Юпитер-9, Юпитер-12 68 Гелиос-40 76 Таир-3 80 МТО-500 125 МТО-1000 Таблица 19. Резьба в оправе объектива для присоединения насадок Table 19. Fitting threads for the connection of additional accessories. Диаметр и шаг резьбы, мм Diameter and thread pinch, mm Установлен для объективов Found in the objectives 23х0,5 Индустар-22, Индустар-50 33х0,5 Индустар-50 40,5х0,5 БК-35, Гелиос-44, Индустар-26м, Орион-15, Юпитер-3, Юпитер-8, Юпитер-11, Юпитер-12, Юпитер-17 49х0,5 Гелиос-44, ЗК-85, Мир-1, Орион-15, Юпитер-9 66х0,75 Гелиос-40 72х1 Таир-З 77х0,45 МТО-500 120х1 МТО-1000

Рис. 31. Схемы главнейших фотографических объективов. Pic. 31. Schematics of the photographic objectives.