Lens 2

Объективы производства Красногорского механического завода, выпущенные с 1946 года

Objectives from Krasnogorsk Mechanics Factory,  from 1946.

Александр Горбатов  http://www.algor.ru/main.html

Revised, Organized, Tranlated, Enlarged and Adapted by Luiz Paracampo

Specially for USSRPhoto.com

(Длина объектива указана от плоскости его присоединения к камере до переднего торца).

(The length of each lens is indicated from the plane of its camera mount to the frontal end)

1. Объективы для зеркальных камер типа "Зенит", "Зенит-С", "Зенит-3", "Зенит-ЗМ", "Старт", "Кристалл" с присоединительной резьбой М39 х 1 и рабочим отрезком 45,2 мм

1. Objectives for reflex cameras of the following types: "Zenit", "Zenit-S ", " Zenit-3", " Zenit-ЗМ", "Start", "Kristall" with М39 х 1 union thread and working distance of 45,2 mm

| Объектив Objective | Отн.отв.¦/ фокусное расстояние. Aperture/ Focal length | Угол зрения. Cover. angle | Кол-во линз и компонентов. Construction elements & components | Ближн. Предел фокусировки Scale nearest focusing | К-т светопро-пускания Light transmission factor | Формула цветности Colour formula | Разреш. спрсобность: центр/край Resolution center/corner | Резьба под фильтры Filter thread | Диаметр оправы Largest Diameter | Длина Length | Масса Mass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мир-1 | 2,8/37 | 60 | 6/5 | 0,7 | 0,78 | 15-0-0 | 45/23 | М49х0,5 | 59 | 49 | 0.21 |
| Индустар-22 | 3,5/62 | 45 | 4/3 | 0,65 | 0.80 | 7-0-0 | 35/20 | МЗЗХ0.5 | 50 | 21 | 0.11 |
| Индустар-50 | 3,5/52 | 45 | 4/3 | 0,65 | 0,80 | 7-0-0 | 38/22 | МЗЗхО.5 | 50 | 21 | 0,1 |
| Гелиос-44 | 2/58 | 40 | 6/4 | 0.5 | 0,81 | 10-0-1.5 | 35/14 | М49Х0.5 | 60 | 47 | 0,26 |
| Гелиос-44 | 2/58 | 40 | 6/4 | 0,7 | 0,81 | 10-0-1,5 | 35/14 | М40.5Х0.5 | 57 | 48 | 0,23 |
| Выпускался для камеры "Старт" с байонетным присоединением Made for “Start” câmera with bayonet mount |
| Вега-1 | 2,8/50 | 45 | 5/4 | 0,9 | 0,84 | 11-0-1 | 35/20 | М40,5х0,5 | 58 | 47 | 0,18 |
| Гелиос-40 | 1,5/85 | 28 | 6/4 | 0,8 | 0,75 | 12-0-3 | 32/16 | М66Х0.75 | 82 | 85 | 1,1 |
| Юпитер-9 | 2/85 | 29 | 7/3 | 0,8 | 0.70 |  | 30/18 | М49Х0.5 | 68 | 60 | 0.42 |
| Индустар-24М | 3,5/105 | 23 | 4/3 | 0,8 | 0.80 |  | 28/14 | М40.5Х0.5 | 60 | 89 | 0,31 |
| Таир-11 | 2,8/135 | 18 | 4/3 | 1.5 | 0,80 | 11-0-3 | 28/18 | М49Х0.5 | 68 | 133 | 0,59 |
| Юпитер-6 | 2,8/180 | 14 | 5/3 | 2 | 0,80 |  | 35/16 | М77Х0.75 | 90 | 123 | 1,5 |
| Юпитер-21 | 4/200 | 12 | 4/3 | 2,5 | 0.82 | 10-0-1.5 | 40/30 | М56Х0.5 | 63 | 154 | 0,7 |
| Телемар-22 | 5,6/200 | 12 | 4/3 | 2,5 | 0,85 | 12-0-1 | 40/25 | М49Х0.5 | 63 | 122 | 0.375 |
| Таир-ЗФС | 4,5/300 | 8 | 3/3 | 3 | 0.80 | 10-0-0 | 36/30 | М72х1 | 85 | 255 | 1.55 |
| Выпускался для фото ружья на базе камеры "Зенит-ЕС" Made for the Photo-Sniper intended for “Zenit –ES” |
| МТО-500 | 8/500 | 5 | 5/3 | 4 | 0,58 | 28/20 |  | М77Х0.75 | 107 | 164 | 1,5 |
| МТО-1000 | 10/1000 | 2,5 | 5/3 | 10 | 0,58 | 28/16 |  | М120Х1 | 152 | 234 | 3,5 |

2. Объективы для зеркальных камер типа "Зенит-Е", "В", "ЕМ", "ЕВ", "Зенит-7", "Зенит-16", "Зеиит-ТТL", "Зенит-10", "11", "ЕТ", "12СD", "Зенит-19", "18", "Зенит-122" с присоединительной резьбой М42х1 и рабочим отрезком 45,5 мм

2. Objectives for reflex cameras of the following types: "Zenit-Е", "В", "ЕМ", "ЕВ", " Zenit-7", " Zenit-16", " Zenit-ТТL", " Zenit-10", "11", "ЕТ", "12СD", " Zenit-19", "18", " Zenit-122" with М42х1 union thread and working distance of 45,5 mm

| Объектив Objective | Отн.отв.¦/ фокусное расстояние. Aperture/ Focal length | Угол зрения. Cover. angle | Кол-во линз и компонентов. Construction elements & components | Ближн. Предел фокусировки Scale nearest focusing | К-т светопро-пускания Light transmission factor | Формула цветности Colour formula | Разреш. спрсобность: центр/край Resolution center/corner | Резьба под фильтры Filter thread | Диаметр оправы Largest Diameter | Длина Length | Масса Mass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС "Зодиак-2М-2" | 3,5/15 | 180 | 9/5 | 0,2 | 0,85 |  | 48/18 | М28Х0.5 | 103 | 90 | 0,75 |
| Выпускался по специальным заказам Produced under special request |
| Мир-20М | 3,5/20 | 96 | 9/8 | 0,18 | 0,75 | 11-0-2 | 50/20 | М28х0.75 | 92 | 68 | 0,47 |
| МС "Мир-20М" | 3.5/20 | 96 | 9/8 | 0,18 | 0,90 | 11-0-0 | 50/20 | М28Х0.75 | 78 | 55 | 0,39 |
| Мир-10А | 3,5/28 | 75 | 8/7 | 0,2 | 0,74 | 15-0-2 | 42/20 | М67Х0.75 | 70 | 76 | 0,52 |
| Мир-10М | 3.5/28 | 75 | 8/7 | 0,25 | 0,74 | 15-0-2 | 42/20 | М67х0,75 | 72 | 74 | 0,5 |
| Разработка. Серийно не выпускался Developed. Not serial produced |
| МС "Мир-24М" | 2/35 | 66 | 8/7 | 0,3 | 0.90 | 11-0-0 | 40/21 | М58Х0.75 | 64 | 62 | 0,35 |
| Разработка. Серийно не выпускался Developed. Not serial produced |
| МС "Мир-47М" | 2,5/20 | 96 | 9/8 | 0,25 | 0,80 | 11-0-0 | 60/17 | М30,5х0,5 | 84 | 63 | 0,35 |
| Разработка. Серийно не выпускался Developed. Not serial produced |
| Индустар-50-2 | 3,5/50 | 45 | 4/3 | 0,65 | 0,80 | 7-0-0 | 38/22 | 35,5х0,5 | 50 | 28 | 0.126 |
| Индустар-61М | 2,8/50 | 46 | 4/3 | 0,45 | 0.80 | 11-0-1,5 | 45/30 | М52х0,75 | 60 | 58 | 0,26 |
| Разработка. Серийно не выпускался Developed. Not serial produced |
| Гелиос-97М | 2/52 | 45 | 6/5 | 0,45 | 0.81 | 13-0-1,5 | 48/27 | М52х0,75 | 62 | 46 | 0,3 |
| Разработка. Серийно не выпускался Developed. Not serial produced |
| Эра-6М | 1,6/50 | 45 | 7/5 | 0,5 | 0,83 | 12-0-2 | 45/22 | М58х0,75 | 70 | 66 | 0,37 |
| Зенитар-М | 1,7/50 | 46 | 6/4 | 0,45 | 0.82 | 11-0-0 | 43/24 | М52Х0.75 | 65 | 42 | 0.34 |
| МС "Зенитар-МЕ-1" | 1,7/50 | 46 | 6/4 | 0,45 | 0,90 | 11-0-0 | 43/24 | М52х0,75 | 65 | 42 | 0,33 |
| МС "Гелиос-77М-4" | 1,8/52 | 44 | 6/4 | 0,45 | 0,90 | 11-0-0 | 45/25 | М52Х0.75 | 64 | 41 | 0,25 |
| МС "Зенитар-М" | 1.8/52 | 45 | 6/4 | 0,45 | 0,90 | 11-0-0 | 48/30 | М52х0,75 | 64 | 42 | 0.24 |
| Гелиос-44-2 | 2/68 | 40,5 | 6/4 | 0,5 | 0,82 | 10-0-1,5 | 38/20 | М49Х0.75 | 60 | 47 | 0,23 |
| Гелиос-44-1 | 2/68 | 40 | 6/4 | 0,5 | 0,80 | 10-0-1,5 | 36/17 | М49Х0.5 | 62 | 59 | 0,35 |
| Гелиос-44М | 2/58 | 40 | 6/4 | 0,5 | 0,80 | 10-0-1,5 | 38/19 | М52x0,75 | 65 | 44 | 0,3 |
| Гелиос-44М-4 | 2/58 | 40 | 6/4 | 0,5 | 0,80 | 10-0-1,5 | 38/19 | М52x0,75 | 65 | 42 | 0.3 |
| МС"Гелиос-44М-4" | 2/58 | 40 | 6/4 | 0,5 | 0,85 | 11-0-0 | 41/20 | М52x0,75 | 65 | 42 | 0.3 |
| МС "Гелиос-44М-5" | 2/58 | 40 | 6/4 | 0,5 | 0,85 | 11-0-0 | 41/20 | М52x0,75 | 65 | 39 | 0,27 |
| МС "Гелиос-44М-6" | 2/58 | 40 | 6/4 | 0,5 | 0,90 | 11-0-0 | 45/25 | М52x0,75 | 65 | 39 | 0,27 |
| МС "Гелиос-44М-7" | 2/58 | 40 | 6/4 | 0,5 | 0,90 | 11-0-0 | 50/30 | М52x0,75 | 65 | 39 | 0,27 |
| Гелиос-40-2 | 1,5/85 | 28 | 6/4 | 0.8 | 0,75 | 10-0-4 | 36/17 | М67x0,75 | 82 | 110 | 0,95 |
| Вега-13А | 2,8/100 | 24 | 5/5 | 1,0 | 0,81 | 11-0-1,5 | 47/27 | М58x075 | 64 | 82 | 0,46 |
| Выпущена опытная партия, серийно не выпускался Produced in experimental batch. Not serial produced |
| Вега13М | 2,8/100 | 24 | 5/5 | 1,0 | 0,81 | 11-0-1.5 | 47/27 | М58х0,75 | 65 | 62 | 0.48 |
| Выпущена опытная партия, серийно не выпускался Produced in experimental batch. Not serial produced |
| Таир-11А | 2,8/135 | 18 | 4/3 | 1,2 | 0,8 | 11-0-0 | 44/24 | М55х0,75 | 68 | 110 | 0,6 |
| МС"Телезенитар-М" | 2.8/135 | 18 | 5/4 | 1,2 | 0.90 | 11-0-0 | 50/27 | М55x0.75 | 67 | 86 | 0,47 |
| Выпущена опытная партия, серийно не выпускался Produced in experimental batch. Not serial produced |
| МС-АПО"Телезенитар-М" | 2.8/135 | 18 | 5/4 | 1,3 | 0.90 | 11-0-0 | 53/40 | М58x0.75 | 66,5 | 88 | 0,47 |
| Юпитер-6-2 | 2.8/180 | 14 | 5/3 | 2 | 0,80 | 11-0-2 | 35/21 | М77x0,75 | 90 | 139 | 1.47 |
| Юпитер-21А | 4/200 | 12 | 4/3 | 1,7 | 0,84 | 11-0-1,5 | 50/36 | M58x0,75 | 65 | 153 | 0,74 |
| Юпитер-21М | 4/200 | 12 | 4/3 | 1,8 | 0,84 | 11-0-1,5 | 50/36 | M58x0,75 | 78 | 157 | 0,94 |
| Телемар-22А | 5,6/200 | 12 | 4/3 | 2,5 | 0,85 | 12-0-1 | 44/25 | М49х0,75 | 67 | 129 | 0,5 |
| Таир-ЗС | 4,5/300 | 8 | 3/3 | 3 | 0,80 | 10-0-0 | 36/30 | М72х0,75 | 85 | 260 | 1,4 |
| Выпускается для фоторужья "ФС-12" Produced for Photo-Sniper “FS-12” |
| МС"Телезенитар-М" | 4,5/300 | 8 | 6/4 | 4 | 0,90 | 13-0-0 | 40/30 | М72х0,75 | 80 | 200 | 1.2 |
| Разработка. серийно не выпускался Developed. Not serial produced |

3. Объективы для зеркальных камер типа "Зенит-автомат", "Зенит-14", "Зенит-АМ", "3енит-АМ-2", "Зенит-АПК", "АПМ", "Алмаз-103" с присоединительным байонетом типа "К" и рабочим отрезком 45,5 мм

3. Objectives for reflex cameras of the following types: "Zenit-avtomat", "Zenit -14",  "Zenit -АМ", "Zenit-АМ-2", "Zenit -АPК", "АPМ", "Аlmaz-103" with bayonet union tipe “K” hread and working distance of 45,5 mm

| Объектив Objective | Отн.отв.¦/ фокусное расстояние. Aperture/ Focal length | Угол зрения. Cover. angle | Кол-во линз и компонентов. Construction elements & components | Ближн. Предел фокусировки Scale nearest focusing | К-т светопро-пускания Light transmission factor | Формула цветности Colour formula | Разреш. спрсобность: центр/край Resolution center/corner | Резьба под фильтры Filter thread | Диаметр оправы Largest Diameter | Длина Length | Масса Mass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС"Зенитар-К" | 3,5/16 "Рыбий глаз" | 180 | 10/6 | 0,3 | 0,88 | 12-0-1 | 60/23 | М26.5x0,5 | 63 | 49 | 0,31 |
| МС"МИР-64К" | 2,8/20 | 94 | 10/9 | 0,25 | 0,90 |  | 55/25 | М67x0.75 | 70 | 42,5 | 0,2 |
| Разработка, готовится к производству |
| МС"Мир-46К" | 1,4/35 | 64 | 10/8 | 0,3 | 0.86 |  | 50/20 | М58x0,75 | 67 | 74 | 0,45 |
| Разработка. серийно не выпускался Developed. Not serial produced |
| МС"Гелиос 77К-4" | 1,8/52 | 44 | 6/4 | 0,45 | 0.88 | 11-0-0 | 45/25 | М52x0,75 | 64 | 41 | 0,25 |
| МС"Зенитар-К" | 1.9/50 | 45 | 6/4 | 0,45 | 0,90 | 11-0-0 | 48/30 | М52x0,75 | 64 | 39 | 0.25 |
| Разработка, готовится к производству Developed and prepared for the production |
| МС"Зенитар-К2" | 1,4/50 | 46 | 7/6 | 0.35 | 0,86 | 13-0-0 | 50/30 | М52x0,75 | 63 | 42.5 | 0,29 |
| Разработка, готовится к производству Developed and prepared for the production |
| МС"Гелиос 44К-4" | 2/58 | 40 | 6/4 | 0,5 | 0,85 | 12-0-0 | 42/21 | М52x0.75 | 64 | 42 | 0,3 |
| МС"Зеиитар-К" | 1,4/85 | 30 | 7/6 | 0.8 | 0,85 | 11-0-0 | 42/23 | М72x0.75 | 79 | 68 | 0,65 |
| Разработка, серийно не выпускался Developed. Not serial produced |
| МС"Гелионар-1К" | 1,4/85 | 28 | 7/6 | 0,9 | 0.85 | 11-0-0 | 50/30 | М72x0.75 | 75 | 54 | 0,52 |
| Разработка, готовится к производству Developed and prepared for the production |
| МС"АПО-Телезенитар-К" | 4.5/300 | 8 | 6/4 | 3 | 0,87 | 13-0-(-1) | 60/35 | М67х0,75 | 80 | 149 | 0,99 |
| Разработка, готовится к производству Developed and prepared for the production |
| Объективы с переменным фокусным расстоянием с присоединением типа "К" |
| МС"Вариозеиитар-К" | 2.8-3,5/25-45 | 82-52 | 10/10 | 0.8 | 0.84 | 13-0-(-1) | 55/26 | d60 | 61 | 65 | 0,43 |
| МС "Вариозенитар-К" | 3,2-4,5/35-70 | 63-36 | 9/9 | 0,8 |  |  | 55/25 | М58х0,75 | 62 | 74 | 0,375 |
| Разработка, готовится к производству Developed and prepared for the production |
| МС "Вариозенитар-К" | 3,5-4.5/35-105 | 63-28 | 13/12 | 1,5 |  |  | 55/25 | d65 | 66 | 85 | 0,6 |
| Разработка, готовится к производству Developed and prepared for the production |
| МС "Вариозенитар-К" | 4/70-210 | 36-11 | 12/9 | 1,3 |  |  | 55/30 | М58Х0.75 | 72 | 148 | 0,64 |
| Разработка, готовится к производству Developed and prepared for the production |

4.Объективы для зеркальных камер типа "Зенит-4", "5", "6", выпускавшихся с центральным затвором, присоединительным спецбайонетом и рабочим отрезком 49,9 мм

4. Objectives for reflex cameras of the following types: "Zenit -4", "5", "6", produced with central shutter, union mount with special bayonet and working distance of 49,9 mm

| Объектив Objective | Отн.отв.¦/ фокусное расстояние. Aperture/ Focal length | Угол зрения. Cover. angle | Кол-во линз и компонентов. Construction elements & components | Ближн. Предел фокусировки Scale nearest focusing | К-т светопро-пускания Light transmission factor | Формула цветности Colour formula | Разреш. спрсобность: центр/край Resolution center/corner | Резьба под фильтры Filter thread | Диаметр оправы Largest Diameter | Длина Length | Масса Mass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мир-1ц | 2.8/37 | 62 | 6/5 | 0,7 | 0,78 |  | 43/23 | М49Х0.5 | 58 | 59 | 0.27 |
| Вега-3 | 2,8/52 | 45 | 5/4 | 1 | 0,85 |  | 45/25 | М40.5Х0.5 | 49.5 | 19 | 0,12 |
| Гелиос-65ц | 2/50 | 45 | 6/4 | 0,45 | 0,90 |  | 48/30 | М49Х0.5 | 64 | 39 | 0.25 |
| Юпитер-25ц | 2,8/85 | 28 | 5/4 | 1,15 | 0.83 |  | 45/20 | М49Х0.5 | 61 | 66 | 0,325 |
| Таир-38ц | 4/135 | 18 | 5/4 | 1,5 | 0.81 |  | 45/30 | М49Х0.5 | 65 | 96 | 0,498 |
| Рубин-1ц | 2.8/37-80 | 60-30 | 14/11 | 1.3 | 0,70 |  | 30/14 | М77Х0.75 | 88,5 | 102 | 0,85 |

5.Объективы для дальномерных камер типа "Зоркий" с присоединительной резьбой М39 х 1 и рабочим отрезком 28,8 мм

5. Objectives for rangefinder cameras of the type "Zorki" with threaded union mount of М39 х 1 and working distance of 28,8 mm

| Объектив Objective | Отн.отв.¦/ фокусное расстояние. Aperture/ Focal length | Угол зрения. Cover. angle | Кол-во линз и компонентов. Construction elements & components | Ближн. Предел фокусировки Scale nearest focusing | К-т светопро-пускания Light transmission factor | Формула цветности Colour formula | Разреш. спрсобность: центр/край Resolution center/corner | Резьба под фильтры Filter thread | Диаметр оправы Largest Diameter | Длина Length | Масса Mass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руссар(МР-2) | 5,6/20 | 95 | 6/4 | 0,5 | 0,70 |  | 35/20 | М40.5Х0.5 | 55 | 14,5 | 0,095 |
| Орион-15 | 6/28 | 75 | 4/4 | 1 | 1.70 |  | 45/18 | М40,5х0,5 | 51 | 21,2 | 0,08 |
| Юпитер-12 | 2,8/35 | 62 | 6/4 | 1 | 0,75 |  | 34/12 | М40.5Х0.5 | 50 | 28 | 0,13 |
| Индустар-22 | 3.5/52 | 45 | 4/3 | 1 | 0.80 | 7-0-0 | 32/18 | МЗЗх0.5 | 53 | 37.5 | 0,12 |
| Индустар-50 | 3,5/52 | 45 | 4/3 | 1 | 0,80 | 7-0-0 | 38/22 | МЗЗх0.5 | 53 | 37,5 | 0,112 |
| Юпитер-3 | 1,5/52 | 45 | 7/3 | 1 | 0,80 | 14-0-0 | 30/14 | М40.5Х0.5 | 48 | 41,5 | 0.16 |
| Юпитер-8 | 2/52 | 45 | 6/3 | 1 | 0.81 | 9-0-1.5 | 30/14 | М40,5х0,5 | 49 | 35,2 | 0,13 |
| Юпитер-17 | 2/52 | 45 | 5/3 | 1 | 0,82 | 10-0-1 | 30/16 | М40.5Х0.5 | 49 | 35 | 0,14 |
| Разработка, серийно не выпускался Developed. Not serial produced |
| Меркурий-1 | 2/52 | 45 | 7/5 | 1 | 0,81 |  | 40/18 | М40.5Х0.5 | 51 | 45 | 0,17 |
| Разработка, серийно не выпускался Developed. Not serial produced |
| Юпитер-9 | 2/85 | 28 | 7/3 | 1,15 | 0.80 | 10-0-1 | 30/18 | М49Х0.5 | 60 | 52 | 0,335 |
| Юпитер-11 | 4/135 | 18 | 4/3 | 2,5 | 0.78 | 13-0-2 | 34/19 | М40,5х0,5 | 48 | 98 | 0,36 |
| Таир-11 | 2.8/133 | 18 | 4/3 | 1.5 | 0,80 | 11-0-3 | 28/18 | М49х0,5 | 68 | 124 | 0,56 |
| Разработка, серийно не выпускался Developed. Not serial produced |

6.Объективы жестковстроенные в камеры типа "Москва", "Искра" и др.

6.Objectives of permanent mount design in camera types "Моskva", "Iskra" and others.

| Объектив Objective | Отн.отв.¦/ фокусное расстояние. Aperture/ Focal length | Угол зрения. Cover. angle | Кол-во линз и компонентов. Construction elements & components | Ближн. Предел фокусировки Scale nearest focusing | К-т светопро-пускания Light transmission factor | Формула цветности Colour formula | Разреш. спрсобность: центр/край Resolution center/corner | Резьба под фильтры Filter thread | Устанавливался на камерe = Installed in cameras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индустар-23 | 4,5/110 | 52 | 4/3 | 1,5 | 0,78 |  | 28/14 | d36 | Устанавливался на камерах "Москва-1", "2", "З-" "4" |
| Индустар-24 | 3.5/105 | 52 | 4/3 | 1,5 | 0,80 |  | 25/12 | d40 | Устанавливался на камере "Москва-5" |
| Индустар-58 | 3,5/75 | 52 | 4/3 | 1 | 0,80 |  | 33/10 | МЗЗх0.5 | Устанавливался на камерах "Искра", "Искра-2" |
| Индустар-77 | 4,8/120 | 53 | 4/3 | 1 | 0.80 | 12-0-1.5 |  | М49/0.5 | Разработка для камеры "Фотон" |
| Индустар-63 | 2,8/45 | 50 | 4/3 | 1,5 | 0,80 |  | 38/14 | М52Х0.75 | Устанавливался на камерах "Зоркий-10", "11" |
| Гелиос-98 | 2,8/28 | 56 | 6/4 | 0.8 | 0.80 |  | 50/35 | М40.5х0,5 | Устанавливался на камерe "Зоркий-12" |
| Индустар-50 | 5/50 |  | 4/3 | 20 |  |  |  |  | Устанавливался на панорамной камере "ФТ-2" |
| ОФ-28П | 2,8/28 |  | 4/3 |  |  |  |  |  | Устанавливался на панорамной камере "Горизонт" |

7. Объективы для камеры "Нарцисс" с размером кадра 14x21 мм, присоединительной резьбой М24 х 1 и рабочим отрезком 28,8 мм

7. Objectives for camera type "Narciss" with frame size 14x21 mm, threaded union mount М24 х 1 and working distance 28,8 mm

| Объектив Objective | Отн.отв.¦/ фокусное расстояние. Aperture/ Focal length | Угол зрения. Cover. angle | Кол-во линз и компонентов. Construction elements & components | Ближн. Предел фокусировки Scale nearest focusing | К-т светопро-пускания Light transmission factor | Формула цветности Colour formula | Разреш. спрсобность: центр/край Resolution center/corner | Резьба под фильтры Filter thread | Диаметр оправы Largest Diameter | Длина Length | Масса Mass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мир-6 | 2,8/28 | 48 | 5/4 | 0,3 | 0,78 |  | 35/20 | d36 | 46 | 29 | 0,11 |
| Серийно не выпускался Developed. Not serial produced |
| Мир-5 | 2/28 | 48 | 7/6 | 0,4 | 0,78 |  | 35/20 | М40,5х0,5 | 52 | 48 | 0,18 |
| Серийно не выпускался Developed. Not serial produced |
| Индустар-60 | 2,8/35 | 39 | 4/3 | 0,5 | 0,80 |  | 42/22 | d27 | 38 | 18 | 0,04 |
| Вега-1М | 2,8/35 | 39 | 5/4 | 0,5 | 0,80 |  | 50/30 |  | 42 | 19,5 | 0,037 |

8,  Данная страница, несмотря на указанные в некоторых сводных таблицах камер, имеет исключительно информационный характер и не предполагает никаких продаж!

8,  This page, in spite of indicated data in previous summary tables of cameras, has extraordinary characteristic informations but assumes no sales!

| Название объектива, номинальные параметры (фок. расстояние (мм), отн. отверстие) 1) - Objective Nomenclature, Nominal Parameters (focusing distance (mm), relative. Opening) 1)) | Угол поля изображе- ния (град.) - Field angle Image coverage (degrees) | Тип наводки на резкость, ближайшая дистанция наводки (м) 2) - Type of lens focusing nearest distance (m) 2) | Минимальная диафрагма - Minimal diaphrgm | Разрешение по центру/ по краю поля (лин./мм) - Resolution in center and in corner (Lines per mm) | Добавочные устройства 3) - Additional Explanation 3) | Для камер какого типа предназначен в качестве сменного 4) - For the cameras it is made and alternative application 4) | В каких аппаратах применялся в качестве основного - For which apparatus can be adapted |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Руссар МР-2" 20/5.6 (19.5) | 95 | ПВО 1 | 16 | 35/23 | - | Н | - |
| "Орион-15" 28/6 | 75 | ПВО 1 | 22 | 45/18 | - | Н | - |
| "Юпитер-12" 35/2.8 (35.7) | 63 | ПВО 1 | 22 | 34/12 | - | Н | - |
| "Мир-1" 37/2.8 | 60 | ПВО 0.7 | 16 | 45/23 | КОД | З | - |
| "Т-22" 40/4.5 | 57 | ПВО 1.3 | 22 | 25/12 | - | - | "Смена" |
| "Т-32" 45/3.5 | 50 | ПВО 1 | 22 | 28/14 | ЦЗ, ЧС | - | "Юность", "Спорт" |
| "Индустар-10" 50/3.5 | 47 | ПВО 1 | 18 | 30/18 | - | - | "ФЭД" "ФЭД/Зоркий", (старых выпусков) |
| "Меркурий-1" 50/2 (52.1) | 46 | ПВО 1 | 22 | 42/13 | - | - | "Комета" |
| "Индустар-22" 50/3.5 (52.4) | 45 | ПВО 1, 0.65 | 16 | 32/20 | - | З, Н | "Зоркий", "Зенит" |
| "Индустар-50" 50/3.5 (52.4) | 45 | ПВО 1, 0.65 | 16 | 38/22 | - | З, Н | "Зоркий", "Мир", "Кристалл", "ФТ", "Зенит" |
| "Индустар-26М" 50/2.8 (52.4) | 45 | ПВО 1, 0.6 | 22 | 28/14 | КОД (только в оправах для "Зенита") | З, Н | "ФЭД", "Заря", "Зоркий", "Ленинград" |
| "Вега-1" 50/2.8 (52.4) | 45 | ПВО 0.5 | 16 | 35/20 | КОД | З | - |
| "Юпитер-8", "Юпитер-8М" 50/2 52.4) | 45 | ПВО 1, 0.9 | 22 | 30/14 | - | Н | "Киев", "Зоркий", "Ленинград", "Друг" |
| "Юпитер-17" 50/2 (52.4) | 45 | ПВО 1, 0.9 | 22 | 30/14 | - | Н | "Зоркий", "ФЭД", "Ленинград" |
| "Юпитер-3" 50/1.5 (52.4) | 45 | ПВО 1, 0.9 | 22 | 30/14 | - | Н | аналогично "Юпитеру-8" |
| "Гелиос-44" 58/2 | 40 | ПВО 0.6 | 16, 22 (для "Зенита") | 35/14 | КОД (в оправах для "Зенита"), ПД (в оправах для "Старта") | З | "Старт" |
| "Юпитер-9" 85/2 (84.5) | 30 | ПВО 1.15, 0.8 | 22 | 30/18 | КОД (только в оправах для "Зенита" и "Старта") | З, Н | - |
| "Гелиос-40" 85/1.5 | 28 | ПВО 0.8 | 22 | 32/16 | КОД | З | - |
| "Индустар-24М" 105/3.5 | 23 | ПВО 0.8 | 22 | ?/? | КОД | З | - |
| "Юпитер-11" 135/4 (133.1) | 18 | ПВО 2.5, 1.5 | 22 | 34/19 | КОД (только в оправах для "Зенита" и "Старта") | З, Н | - |
| "Таир-11" 135/2.8 (133) | 18 | ПВО 2.5 | 22 | 28/18 | - | З | - |
| "Юпитер-6" 180/2.8 | 14 | ПВО 2.5 | 22 | 35/16 | - | З | - |
| "Юпитер-21" 200/4 | 12 | ПВО 2.5 | 22 | 40/30 | - | З | - |
| "Телемар-22" 200/5.6 | 12 | ПВО 2.5 | 22 | ?/? | - | З | - |
| "Таир-3" 300/4.5 | 8 | ПВО 3 | 22 | 36/30 | ШГ | З | - |
| "МТО-500", "МТОМ-500" 500/8 | 5 | ППК 4 | const | 28/20 | ШГ | З | - |
| "МТО-1000" 1000/10 | 2.5 | ППК 10 | const | 28/16 | ШГ | З | - |

Примечания:

Notes:

1) В скобках указано истинное фокусное расстояние, если оно отлично от номинального.

1) in the brackets true focal length is indicated, it slightly differs from the nominal.

2) Тип наводки на резкость: ПВО - перемещением всего объектива; ППК - перемещением переднего компонента.
Если в поле "ближайшая дистанция наводки" указаны 2 числа, то 1-е относится к объективам в оправах с резьбовым креплением для камер типа "Зоркий", а 2-е - к объективам в оправах с байонетным креплением для камер типа "Киев" или же в оправах для зеркальных камер.

2)  Type of focusing: ПВО -displacement of entire objective; ППК - displacement of front component.                                                                                                                                  In the field "nearest distance of focusing" the indicated number 2, then the 1-et relates to the objectives in the mountings with the threaded mounts for the cameras of the type "Zorki ",  and 2- e - to the objectives with the bayonet mountings for the cameras of the type "Kiev" or in the mountings for the reflex cameras.

3) Добавочные устройства: ЦЗ - центральный затвор; ЦМЗ - нтральный межлинзовый затвор; КОД - кольцо для предварительной установки ограничителя диафрагмы; ПД - "прыгающая" диафрагма; ЧС - шкала чисел световых значений; ШГ - гнездо для крепления объектива на штативе.

3) Additional devices: ЦЗ – central shutter; ЦМЗ – internal lens shutter; КОД - ring for the preset of the limiter of diaphragm; ПД - "jumping" diaphragm; ЧС - scale of the numbers of light values; ШГ - nest for fastening of objective on the support.

4) Н и З - объектив предназначен для использования с незеркальными и зеркальными камерами соответственно.

4) Н and З - objective is intended for the use with the nonreflecting and reflex cameras in variouns versions

5) Насколько можно судить, имеется в виду выпуск вариантов объективов с креплениями соответственно М39/28.8мм (Leica L (?)) и M39/45.5мм (в годы выхода Отечественные фотографические объективы для малоформатных камер )-- еще М39, а не М42; кстати, кто может проконсультировать, каково его происхождение?) (Примечание составителя)

5) How it is possible to judge, there were production versions of objectives with fastenings respectively Of M39/28.8mm (Leica L (?)) and M39/45.5mm (in the years of output domestic photographic lenses for the small-sized cameras) - - still M39, but not M42; by the way, who can consult, its origin?) (note of compiler)

По книге: П.А. Ногин (под ред. К.Т.Н. Е.А. Иофиса). "Фотографический объектив". Москва, издательство "Искусство", 1961г. (Серия "Библиотека фотолюбителя"), выпуск 22

From the book: "Photographic Lens" P.A. Nogin (edited by К.Т.N. Е.А. Iоfis).. Moscow, publishing house "Iskusstvo", 1961. (series "Biblioteka fotoliubiteliya"),      release 22